ОПИСАНИЕ  ЗДАНИЯ  ГОСТИНИЧНОГО  КОРПУСА  ГК-8

- Общие сведения.

- Состав помещений.

- Описание помещений.

- Общие сведения.

Гостиничный корпус ГК-8 расположен в южной части территории ОАО «Золотой пляж» на уровне третьей террасы выше автодороги в 40 м от озера. Здание 9-тиэтажное, под зданием размещена автопарковка на 44 машиноместа. Имеется техэтаж для размещения инвентаря, спортивного снаряжения, квадроциклов, снегоходов и т.д. Жилых этажей 8. Общая площадь здания без автопарковки составляет 8696 м2, полезная (жилая) площадь 5720 м2. Полезная площадь представлена помещениями, выполненными в виде апартаментов (квартирного типа) площадью от 40 м2 до 60 м2. Высота этажа (строительная) – 3,0 м; с учетом строительных конструкций (световой зазор между полом и потолком) – 2,7 м. Здание кирпичное с эффективным наружным утеплением. Имеется три лестничных марша и три лифта. На первом этаже размещена служба сервиса, буфет, детский игровой клуб. Все коридоры жилых этажей, техэтаж и автопарковка оборудованы системами видеоконтроля. Двери жилых помещений и входные двери оборудованы системой электронного доступа. Все апартаменты имеют индивидуальные узлы учета потребления ресурсов и регулирования, кондиционеры, кухонное встроенное оборудование с принудительной вентиляцией. Мусоропровод отсутствует. Выемка твердых бытовых отходов, а также уборка апартаментов (по желанию) осуществляются службой сервиса. Планировка помещений представлена на планах этажей.

По состоянию на 15.02.2011 года.  Выполнено рабочее проектирование ГК-8. В период март – май 2011 г. планируется осуществить прохождение государственной экспертизы проектной документации. В июне 2011 года планируется начать строительные работы. В качестве генпроектировщика и генподрядчика строительства определено Проектно-строительное объединение «КУРС» (ОАО «Челябтяжмашпроект»,  ООО «Уралстроймонтаж»). Срок строительства предположительно 21 месяц, срок сдачи объекта в эксплуатацию – 1 или 2 квартал 2013 года.

- Состав помещений.

В состав помещений ГК-8 включены апартаменты следующих типов:

А – площадь 40 м2, 2 комнаты, вид на лес (восточное направление);

В – площадь 40 м2, 2 комнаты, вид на озеро (западное направление);

С – площадь 45 м2, 2 комнаты, вид на лес (восточное направление);

D – площадь 50 м2, 2 комнаты, вид на обе стороны;

Е – площадь 60 м2, 3 комнаты, вид на лес (восточное направление).

На первом этаже помимо жилых расположены помещения:

- Ресепшн (служба сервиса);

- Бар с выходом на веранду;

- Детский игровой клуб;

- Помещение администрации;

- Серверная, служба видеоконтроля;

- Холл.

Вход в здание возможен с уровня автопарковки по лестнице или на лифте (с учетом контроля доступа) или по главной лестнице через холл и ресепшн. Все помещения оборудованы системой кабельного телевидения, телефонией, Wi-Fi, системой пожарной и охранной сигнализации.

- Описание помещений.

Апартаменты имеют в своем составе одну или две (для 3-хкомнатных апартаментов) спальни, столовую-гостиную, ванную комнату и небольшую прихожую.

Прихожая. Площадь около 4,5 м2. Оборудована встроенным шкафом-купе для верхней одежды.

Ванная. Площадь около 2,5 м2. Ванна или душевая кабина (по желанию), унитаз-компакт консольный, раковина-шкаф, зеркало с подсветкой, аксессуары для ванной комнаты. Пол с электроподогревом при включении освещения. Натяжной или реечный потолок (возможен выбор). Стены – керамическая плитка с декоративными вставками. Пол – керамическая плитка. Освещение – встроенные светильники.

Спальня. Площадь около 12 м2. Встроенный шкаф-купе,  двуспальный гарнитур. Панорамное остекление, выход на балкон. «Теплый пол» от системы ГВС, регулируемый. Натяжной потолок. Освещение – центральный светильник, 2 бра. Стены – фотообои, тканевые обои, пробковое покрытие, окраска по штукатурке (возможен выбор). Пол – кварцвиниловое покрытие, гомогенный линолеум, керамическая плитка «под дерево», жестковорсное ковровое покрытие (возможен выбор).

Столовая-гостиная. Площадь 20 – 28 м2 (в зависимости от типа апартаментов). Гостиный гарнитур, тумба-столик, барная стойка-стол, обеденная зона, кухонный гарнитур (встроенные мойка, э/плита, холодильник-бар, вытяжка). Телевизор: панель-плазма, домашний кинотеатр. Панорамное остекление, выход на балкон. «Теплый пол» от системы ГВС, регулируемый. Комбинированный натяжной потолок. Освещение – центральный светильник, освещение барной стойки-стола, встроенные светильники кухонной зоны. Стены – фотообои, тканевые обои, пробковое покрытие, окраска по штукатурке (возможен выбор). Пол – кварцвиниловое покрытие, гомогенный линолеум, керамическая плитка «под дерево», жестковорсное ковровое покрытие (возможен выбор).

Балкон. Площадь около 7,2 м2 (6  х 1,2 м). Облицовка деревом.

Входная дверь – полнотелая, массив, облицовка – натуральный шпон. Электронная система контроля доступа. Межкомнатные двери – пустотные, облицовка – натуральный шпон. Остекление – металлопластик с усиленным армированием, стеклопакет двухкамерный с селективным энергосберегающим покрытием.